## Slide 1
PROYECTO DE SISTEMAS
Proxy inverso L7 de alto rendimiento
C11 sin frameworks · epoll / kqueue · TLS con SNI · recarga en caliente
Decisiones técnicas · Benchmark · Coste de generarlo
Gustavo Uval · 26 de septiembre de 2026 · MR !1 (feat/proxy-l7)

## Slide 2
EL RETO
De 7 líneas de requisitos a una especificación verificable
Lo que pedía el enunciado
Proxy nivel 7 en C, epoll / kqueue / IOCP
Redirección por nombre de dominio
Varias entradas (puertos), n salidas por dominio
Round robin o balanceo por indicadores de carga
Keep-alive HTTP/1.1 · recarga automática
Proyecto con Meson, tests con dominios reales
Benchmark de 50.000 peticiones por segundo
Lo que se acordó (12 preguntas)
IOCP fuera de alcance; Linux + macOS/BSD
TLS obligatorio con SNI, y 50k req/s sobre HTTPS
Carga informada por el backend: X-Backend-Load
Recarga vigilando el fichero y por SIGHUP
Keep-alive en ambos lados + pipelining, chunked, WebSocket
Dominios con curl --resolve (sin sudo)
Resultado: SPEC.md + 64 requerimientos (54 RF, 10 RNF)

## Slide 3
ARQUITECTURA
Master + N workers, un event loop por worker
Clientes
HTTP / HTTPS
Master
valida config · vigila fichero · SIGHUP · relanza workers · stats
Worker 0
event loop (1 hilo)
+ hilo de health
+ hilo de log
Worker N-1
event loop (1 hilo)
+ hilo de health
+ hilo de log
Memoria compartida (mmap)
contadores atómicos + tabla de servidores (seqlock)
backend A
backend B
backend C
SO_REUSEPORT
pool keep-alive
Aislamiento: un fallo en un worker no tumba el proxy; el master lo relanza. En macOS/BSD el master pasa los sockets a los workers por SCM_RIGHTS.

## Slide 4
DECISIONES TÉCNICAS · 1/3
Event loop: edge-triggered sin perder eventos
Un registro por fd
EPOLLET / EV_CLEAR con lectura + escritura, una sola vez
Flags rd/wr: "¿el último intento dio EAGAIN?"
Sin epoll_ctl(MOD) por cambio de estado
sess_drive()
leer → procesar → E/S backend → procesar → escribir
Se repite mientras haya progreso: nunca queda trabajo sin evento
Presupuesto de 32 vueltas y replanificación: nadie acapara el loop
Timers y memoria
Min-heap perezoso: refrescar un timeout cuesta O(1)
Liberación diferida: sin use-after-free con eventos del mismo lote
Pool mmap de buffers de 16 KB: 0 buffers por conexión ociosa

## Slide 5
DECISIONES TÉCNICAS · 2/3
HTTP/1.1 correcto por construcción
Parser por cabecera completa — busca \r\n\r\n recordando lo escaneado; tolera cualquier fragmentación, sin copias
Cuerpos en streaming — 4 buffers de 16 KB por conexión; la contrapresión es natural (10 MB de subida → 13 MB RSS)
Anti request smuggling — rechaza CL+TE, CL duplicados y obs-fold; nunca quita el encuadre aunque lo pida Connection
Pipelining en serie — orden de respuestas garantizado sin colas; cada petición puede ir a otro backend
Reintento acotado — solo si la petición es idempotente, sin cuerpo, en una conexión reutilizada y sin un byte de respuesta. Un POST nunca se reintenta
TLS con SNI — un SSL_CTX por certificado; wildcard de una etiqueta (RFC 6125); 421 si SNI ≠ Host

## Slide 6
DECISIONES TÉCNICAS · 3/3
Balanceo, salud y recarga sin cortes
least_load
X-Backend-Load (0-1) en cada respuesta, eliminada hacia el cliente
EMA α=0,3 y caducidad de 5 s
Power of two choices: evita que todos los workers ataquen al mismo servidor
Salud
Pasiva: fallos de connect/reset
Activa: sondas TCP/HTTP en un hilo por generación
Estado atómico; sin health activo, reintento half-open
Recarga (RCU)
inotify sobre el directorio: cubre vim y sed -i
El master valida y envía el texto a los workers
Generaciones con refcount: las peticiones en vuelo terminan con la config vieja

## Slide 7
CALIDAD
Verificado de extremo a extremo
31
tests unitarios (cmocka)
96
comprobaciones de integración
0
informes de ASan / UBSan / LSan
0
warnings (-Wall -Wextra -Wpedantic)
Bugs reales que encontraron los tests
Reloj del event loop atrasado — tras un rato ocioso, los deadlines nacían vencidos → 408/504 espurios. Corregido, con test de regresión
least_load inestable — desempate aleatorio; ahora se explora primero el servidor sin carga conocida
Backend de pruebas — corrompía cuerpos grandes al rebobinar el buffer

## Slide 8
BENCHMARK
Meta de 50.000 req/s HTTPS: superada ×3,4 – ×4,5
Chart: 
| HTTPS c100 | HTTPS c200 | HTTPS c400 | HTTP c200
req/s | 223705 | 213565 | 172075 | 337904
Escenario | req/s | p99
HTTPS c100 | 223.705 | 1,29 ms
HTTPS c200 | 213.565 | 2,37 ms
HTTPS c400 | 172.075 | 4,78 ms
HTTP c200 | 337.904 | 1,80 ms
0 errores en 28,5 M peticiones (todas 2xx). Solo 816 conexiones a los backends gracias al pool keep-alive.
Ryzen 7 7735HS (16 hilos) en WSL2 · 8 workers · release + LTO · respuesta de 100 B · 30 s por escenario · wrk, proxy y backends en la misma máquina (cota inferior).

## Slide 9
CLAUDE CODE · CLAUDE OPUS 5.5
Coste de generarlo
≈ $22,67
USD, equivalente a precios de API
57,6 M
tokens de entrada (99 % desde caché)
376 k
tokens de salida (código, docs y razonamiento)
2 h 09 min
de sesión, de la spec al GitHub público
Concepto | Tokens | Precio | USD
Lectura de caché (contexto reutilizado) | 57,2 M | $0,20/M | $11,44
Salida generada | 376 k | $20,00/M | $7,52
Escritura de caché (TTL 1 h) | 464 k | $8,00/M | $3,71
Total |  |  | $22,67
Qué se obtuvo por ese coste
≈ 9.300 líneas de C y scripts, 127 pruebas, benchmark, 2 PDF, esta presentación, MR y repo publicado.
Intervención humana: 12 respuestas de diseño, instalar dependencias (sudo) y autenticarse en GitLab/GitHub.
Con plan Claude Max no se factura por token: la cifra es la referencia a precios de API.

## Slide 10
CIERRE
Estado y próximos pasos
Entregado
Proxy completo y verificado en Linux
MR !1 con 4 commits temáticos
Documentación técnica y manual de usuario (PDF)
Benchmark reproducible: bench/bench_proxy.sh
Trazabilidad requerimiento → test (docs/verificacion.md)
Pendiente / limitaciones
Probar en macOS/BSD (kqueue: solo sintaxis comprobada)
Vídeo demo
Cliente HTTP/1.0 recibe chunked sin convertir
Cambiar el nº de workers requiere reiniciar
upstream_connect sin test automático (en loopback un connect rechazado falla al instante)